## Slide 1: RC CAR WITH COMPUTER VISION
ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## Slide 2: Το project
Ανήκει στα κινούμενα ρομπότ με τηλεχειρισμό
Συνδυάζει python και arduino
Έχει επικοινωνία με πρωτόκολλο Bluetooth
Λειτουργεί αυτόνομα με μπαταρίες
Προορίζεται για ψυχαγωγία

## Slide 3: Συνδεσμολογία
Arduino uno ⇒ Μικροεπεξεργαστής
HC - 05⇒ Bluetooth module
L293D ⇒ Motor driver IC
DC Motor (X2)⇒ Κίνηση τροχών
Μπαταρία 9 V
Μπαταρία 4 Χ 1,5 V

## Slide 4: python

## Slide 5: python

## Slide 6: arduino
Αρχικοποίηση βιβλιοθήκης “SoftwareSerial” και δήλωση μεταβλητών
Ορισμός baudrate και των μεταβλητών για τα dc motors ως εξόδους
Ορισμός αρχικής κατάστασης των μοτέρ : off
Λήψη σήματος από Bluetooth module HC-05
Ορισμός των μοτέρ σε πλήρη ταχύτητα
Ανάλογα το με το σήμα που λήφθηκε, ορίζεται η κατάσταση των μοτέρ σε on / off

## Slide 7: 3D Print - Συναρμολόγηση

## Slide 8: Τελικό
Κόστος : 30€
Χρόνος : 3 εβδομάδες
(video)

## Slide 9: Προβλήματα Python
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Infinity loop στη while()
Failed image processing
Run time processing
Παράθυρο img_show παραμένει ανοιχτό μετά το κλείσιμο του προγράμματος
ΛΥΣΗ
Χρήση της waitKey() του cvzone
Μετατροπή BGR ⇒ RGB
Προσθήκη χρονοκαθυστέρησης 2sec
Χρήση της destroyAllWindows του cvzone

## Slide 10: Προβλήματα Arduino
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Επικοινωνία με Bluetooth module HC – 05 : διαφορετικός κώδικας στο arduino και το script ‘controller’ της python (χρήση του PyFirmata) – πιθανό πρόβλημα στα COMX
Τοποθέτηση shield στο arduino uno : έλλειψη χώρου για τη σύνδεση του HC–05 στα digital pins του arduino uno
ΛΥΣΗ
Αλλαγή στους κώδικες (χρήση PySerial)
Τοποθέτηση μόνο του ολοκληρωμένου L293D και όχι ολόκληρου του shield

## Slide 11: Βελτιώσεις
Κίνηση μέσω χειρονομιών
Αναγνώριση και των δυο χεριών - Το αριστερό χέρι πιάνεται σαν καθρέφτης του δεξιού
Προσθήκη κάμερας ή αισθητήρων στο όχημα
Όταν κλείνει το πρόγραμμα ενώ τα μοτεράκια λειτουργούν, αυτά δε σταματάνε

## Slide 12: ΕυχαριστΩ για τον χρονο σας